| Adayın Adı ve Soyadı : | Sınav Tarihi : |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No : | Sınav Süresi : En Fazla 180 Dakika |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez : | Sınav Başlama Saati : |
| Ölçme Değerlendirme Yeri : | Revizyon Tarihi :22.12.2021 | REV.02 |
| Uygulama Sorusu: Verilen Motorun/Makinenin Arızasının Tespiti ve Yeniden Sarılması 1. AC-Motor Arızasının Tespiti ve Yeniden Sarılması ( ) 2. DC Motor Arızasının Tespiti ve Yeniden Sarılması ( ) 3. Trafo Sarımı ( ) Adaylar B bölümünden seçtiği bir tanesinden sınava alınacaktır. |
| A. ÖN HAZIRLIK | Değerlendirme Puanı (10 Puan) | Aldığı Puan |
| Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ve donanımları kullanır. (İş ayakkabısı, iş elbisesi iş gözlüğü….) | 4 |  |
| Çalışma ortamı güvenlik tedbirlerini alır. | 2 |  |
| Kullanılacak araç gereç ve ekipmanın seçimini yapar. (Sınav süresince gözlemlenecektir) | 4 |  |
| B. UYGULAMA | (80 Puan) |  |
| Ölçü aleti ile alternatif gerilim ölçümleri yapar. | 4 |  |
| Ölçü aleti ile doğru gerilim ölçümleri yapar. | 2 |  |
| Verilen malzemelerin sağlamlık kontrollerini yapar. | 4 |  |
| Fazlar arası/faz ile gövde arası kısa devre, kopukluk ve fazın kendi bobinleri arasında kısa devre olup olmadığı kontrolünü yapar. | 6 |  |
| Motor/Makine etiket değerlerini ve klemens bağlantı şeklini kartekse işler, gerekirse fotoğrafını çeker. | 4 |  |
| Uygun ekipmanları kullanarak markalama yaparak motor/makine kapaklarını söker. | 4 |  |
| Bobin gruplarının bağlantısını not alır ve sarım şeklini/şemasını belirler. | 8 |  |
| Belirlenen arızalı veya yanık bobinlerin sökümünü yapar. | 4 |  |
| Bobin sayısı, bobin sipir sayısını belirler ve tel çapını ölçerek kartekse işler. | 4 |  |
| Seçilmiş uygun malzeme ile oyukların/makaranın yalıtımını yapar. | 4 |  |
| Bobin adımına göre uygun ölçüyü alarak seçilmiş kalıp/makara üzerinde bobinleri sarar. | 4 |  |
| Sarım tipine göre bütün bobinleri yerleştirerek bobin gruplarının bağlantılarını yapar. | 8 |  |
| Belirlenen şemaya göre faz/fazların giriş ve çıkış uçlarının klemens bağlantılarını yapar. | 4 |  |
| Bobin (sarım) yalıtım ve bandajlama işlemini yapar. | 6 |  |
| Sac paketlerin/rotorun/yatakların/rulmanların/soğutucu pervanenin fiziki kontrollerini yapar. | 4 |  |
| Markalamaya dikkat edilerek motor/ makine kapaklarını takar. | 4 |  |
| Motor/makinenin elektrik bağlantısını yaparak çalıştırır, gerekli ölçümleri yapar. | 6 |  |
| C. UYGULAMA SONRASI | (10 Puan) |  |
| Kullanılan el ve güç aletlerini toplar. | 2 |  |
| İş bitiminde çıkan malzemeleri ayrıştırır. | 4 |  |
| İş bitiminde çalışma ortamını temizler. | 4 |  |
| TOPLAM | (100 Puan) |  |
| Notlar / Görüşler: |
| Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmzası: |

- Bu form her sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalama alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| Koruyucu eldiven |
| Çelik burunlu ayakkabı |
| İş önlüğü |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |
| Sarım makinası veya çıkrık |  |  |  |
| Sarım kalıpları |  |  |  |
| Çeşitli kesici ve delici aletler (baskı bıçağı, giyotin makas, kavela/el bıçağı, makas, testere, vb.) |
| Çekiç |  |  |  |
| Anahtar takımı (alyan, açık, yıldız, lokma takımı, tork anahtar takımı vb.) |  |  |  |
| Noktalama zımbası |  |  |  |
| Çelik uçlu çizecek |  |  |  |
| Çeşitli penseler (pabuç pensesi, ayarlı pense, pense, segman pensesi, kargaburun, yan keski |
| Çeşitli kaldırma ve taşıma ekipmanları (mekanik veya elektrikli caraskal, manivela, el arabaları, trifor vb.) |
| Çeşitli ölçüm ve kontrol cihazları (ohm metre, meger, ampermetre, pens ampermetre, avometre, endüvi kontrol cihazı, takometre, turmetre, cetvel, mikrometre, pergel, vb.) |
| Rulman çektirmesi |  |  |  |
| Plastik çekiç |  |  |  |
| Elektrikli Havya Seti |  |  |  |
| Çelik cetvel |  |  |  |
| Motor Test Panosu |  |  |  |
| Tahta zeminli çalışma masası |  |  |  |
| Kurutma Fırını |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |
| Emaye bobin teli kilogram | 3 |
| Presbant, polyester ve kağıt 90x100 cm | 1 |
| Vernik (laklı) 1 litre | 1 |
| Tret bezi veya bandaj ipi 5 metre | 1 |
| Makaron veya daralan makaron 1 metre | 2 |
| Bal mumu 50 gram | 1 |
| Lehim ve pastası | 1 |
| TTR kablo 2 metre (2,5 mm2) | 1 |

- Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir.

- Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır.