| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En Fazla 4 saat |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: 20.12.2021 | REV.01 |
| Uygulama Sorusu: Tasarımını yapacağınız kapaklı silindir modeli alçı tornasında şekillendirip kalıbını alınız. |
| A.ÖN HAZIRLIK | Değerlendirme Puanı (10 Puan) | Aldığı Puan |
| Yapılan işe uygun iş elbisesi kullanır. | 2 |  |
| Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım kullanır | 2 |  |
| Güvenlik tedbirlerini alır, uyarı işaret ve levhalarına uygun hareket eder. | 2 |  |
| Çalışma alanındaki ekipmanların kullanma talimatlarına uyar. | 2 |  |
| Uygulama alanını düzenler. | 2 |  |
| B.UYGULAMA Tasarımını yapacağınız kapaklı silindir modeli alçı tornasında şekillendirip kalıbını alınız. | (80 Puan) |  |
| Araç, donanım ve el aletlerini doğru bir şekilde seçer. | 3 |  |
| Tornanın aynasını gomalak ve arap sabunu ile yalıtır. | 3 |  |
| Tekniğe uygun alçı hazırlar ve ana gövdenin alçı dökümünü yapar. | 5 |  |
| Alçının önce dikey yüzeyini düzeltir ve en geniş çapa getirir. | 3 |  |
| Alçının yanal yüzeyine modelin yüksekliklerini markalar ve üst yatay yüzeyi işleyerek yüksekliği verir. | 5 |  |
| Torna bıçakları ile yontarak ana gövdeyi şekillendirir ve rötuşlar. | 5 |  |
| İşlem sırasında iç çap dış çap kumpasları, sürmeli kumpas veya çelik cetveller kullanarak ölçüleri kontrol eder. | 3 |  |
| Alçı bıçakları ile talaş kaldırır yapılan modeli çelik sistirelerle rötuşlar. | 5 |  |
| Kapak yapılacak ana gövde torna üzerinde iken kapağın yapılacağı ağız kısmını arap sabunu ile yalıtır. | 3 |  |
| Kapak yapılacak alanı esnek plaka ile çevirir ve döküme hazırlar. | 3 |  |
| Tekniğe uygun alçı hazırlar ve döker. | 3 |  |
| Yapım resmine uygun olarak kapak ölçülerini markalar. | 5 |  |
| Kapağın en geniş çapından başlayarak yontma işlemini yapar. | 3 |  |
| Kapak modelini şekillendirir ve rötuşlar. | 5 |  |
| Kapak modelini ana formdan ayırır ve döküm ağzını şekillendirir. | 5 |  |
| Modelin kaç parçada kalıbının alınacağını belirler ve parça tespitlerine göre modelin bölme çizgisini çizer | 3 |  |
| Kalıp cidar kalınlığını tespit eder ve döküm alanını oluşturarak yalıtılmış modelin kalıbını alır. | 5 |  |
| Kapak modelini yalıtarak kalıp parça sayısını belirler ve parça tespitlerine göre modelin bölme çizgisini çizer. | 3 |  |
| Kalıp cidar kalınlığını tespit ederek döküm alanını oluşturur ve kapak modelinin kalıbını alır. | 5 |  |
| Döküm yoluyla şekillendirmeyi açıklar. | 3 |  |
| Sırlama yöntemlerini sıralar. | 2 |  |
| C. UYGULAMA SONRASI | (10 Puan) |  |
| 1.Uygulama alanını, araç, donanım ve el aletlerinin temizliğini yaparak teslim eder. | 3 |  |
| 2.Geri kazanım için atık malzemeleri ayırır. | 3 |  |
| 3.Zamanı, doğal kaynakları ve malzemeleri tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. | 4 |  |
| GENEL TOPLAM | (100 Puan) |  |
| Notlar / Görüşler: |
| Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza: |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday tarafından karşılanacaktır) |
| --- |
| Uzun kollu iş elbisesi |  |  |  |
| Çelik burunlu ayakkabı |  |  |  |
| Latex eldiven |  |  |  |
| Toz maskesi |  |  |  |
| Koruyucu gözlük |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |
| Alçı tornası |  |  |  |
| Torna Bıçakları |  |  |  |
| Karıştırıcı |  |  |  |
| Mermer masa |  |  |  |
| Plastik kova |  |  |  |
| Farklı uçlarda oyma kazıma yontma bıçakları ve Bıçak |  |  |  |
| Demir testeresi |  |  |  |
| Cetvel |  |  |  |
| Gönye takımı |  |  |  |
| Pergel |  |  |  |
| Dört adet kurgu tahtası |  |  |  |
| Kalıp sıkıştırmak için işkence |  |  |  |
| Çelik Gönye |  |  |  |
| Kumpas |  |  |  |
| Çelik cetvel |  |  |  |
| Sistire |  |  |  |
| Kalem ve Sabit kalem |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |
| 1 çuval alçı (Kartonpiyer-30 kg) | 1 |
| Su zımparası ( 0 numara) | 2 |
| Plastik Çamur (1kg) | 1 |
| Sünger (sıvacı) | 1 |
| Arap sabunu(500gr) | 1 |
| Gomalak(100 gr) | 1 |
| Sarf malzemelerin miktarı bir aday için beceri sınav komisyonunca belirlenecektir. Sarf malzemeler aday tarafından temin edilecektir. |  |