| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 3 saat |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri: | Revizyon tarihi:11.05.2018 | REV.01 |
| Uygulama Sorusu: Dokuma makinasında gerekli hazırlık işlemlerini yaparak üretim yapacak şekilde makineyi çalıştırınız. |
| A. ÖN HAZIRLIK | Değerlendirme Puanı (10 Puan) | Aldığı Puan |
| iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyar. | 2 |  |
| Karşılaşılabilecek risklere karşı önlem alır. | 2 |  |
| Makinayı kullanılır hale getirir. | 2 |  |
| Günlük/haftalık iş planını uygular. | 2 |  |
| Kullanılacak araç, gereç ve ekipmanı hazırlar. | 2 |  |
| B.UYGULAMA AŞAMASI | (80 Puan) |  |
| Tezgâhı, üzerinde toz, uçuntu, telef kalmayacak şekilde temizler. | 8 |  |
| Taharlı ve düğümlenmiş çözgüde, takımı makineye yerleştirdikten sonra iplik uçlarını kumaş çekim silindirlerinin arasından geçirir. | 8 |  |
| Kopan atkı ipliğini ağızlıktan alır ve doğru ağızlıkta tezgahı çalıştırır. | 8 |  |
| Çözgü iplik kopuklarını bağlayarak makinayı çalıştırır. | 7 |  |
| Çözgü salma ve kumaş çekme tertibatlarını ayarlar. | 7 |  |
| Makinaya gerekli verileri girer | 7 |  |
| Makineyi belli bir deneme süresinde çalıştırdıktan sonra, kumaşın uygun kalitede olmasını sağlayacak ayarları yapar | 7 |  |
| Makineyi çalıştırdıktan sonra dokunan kumaşta görsel olarak hata olup olmadığını tespit eder. | 7 |  |
| Kontrol edilmiş kumaşta tespit edilen hatalara göre ilgili makine ayarlarını düzeltir | 7 |  |
| Uzun süren veya sık tekrarlanan makine duruş arızalarını giderir. | 7 |  |
| Yazı/yalancı kenar makarasını üretimi aksatmayacak şekilde önceden hazırlar. | 7 |  |
| C. UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER | (10 Puan) |  |
| Makinede su, yağ ve hava kaçağı olup olmadığını tespit eder. | 2 |  |
| Makinenin çeşitli gösterge değerlerinin talimatlara uygunluğunu kontrol eder. | 2 |  |
| Dokunan kumaşın fiziksel kontrolünü yapar | 3 |  |
| Verilen işi belirlenen sürede tamamlar. | 3 |  |
| TOPLAM | (100 puan) |  |
| Notlar / Görüşler: |
| Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza: |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| İş elbisesi |  |  |  |
| Kulaklık tıkacı |  |  |  |
| Maske |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |
| Anahtar takımı |  |  |  |
| Bilgisayar |  |  |  |
| Çerçeve |  |  |  |
| Çözgü |  |  |  |
| Çözgü takım arabası |  |  |  |
| Dokuma makinesi |  |  |  |
| Düğüm makinesi |  |  |  |
| Düğüm sehpası |  |  |  |
| Fırça |  |  |  |
| Gücü |  |  |  |
| İplik gerginlik ölçüm aparatı |  |  |  |
| Kanca/kelepçe/yedek kılavuzu |  |  |  |
| Lamel |  |  |  |
| Levend |  |  |  |
| Makara |  |  |  |
| Maskeleme bandı |  |  |  |
| Tarak |  |  |  |
| Tarak çekeceği |  |  |  |
| Taşıyıcı araç |  |  |  |
| Tip bindirme aracı |  |  |  |
| Tork anahtarı |  |  |  |
| Veri yükleme kartı |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |
| Makas | 1 |
| Metre | 1 |

- Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir.

- Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır.