| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 1 saat |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi …./…../2021 | REV.03 |
| Uygulama Sorusu: Resmi verilen 70 Kw altı kombinin yıllık bakımını yapınız. | Değerlendirme Puanı | Aldığı Puan |
| A.ÖN HAZIRLIK | (10 Puan) |  |
| Yapacağa işe uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 4 |  |
| Çevre güvenlik tedbirlerini alır. | 2 |  |
| Uyarı işaret ve levhalarına uyar. | 2 |  |
| Uygulama alanını düzenler. | 2 |  |
| B UYGULAMA | (80 Puan) |  |
| Kombi kullanım kataloğunu ve doğalgaz uygunluk belgesini kontrol eder. | 4 |  |
| Elektrik tesisatının topraklama kontrolü yapar. | 4 |  |
| Doğal gaz kaçak kontrolünü uygun ekipmanla yapar. | 4 |  |
| Kombi baca eğimini kontrol eder. | 4 |  |
| Isıtma tesisatının suyunu prosedürlere uygun boşaltır. | 4 |  |
| Filtrelerin temizliğini yapar. | 4 |  |
| Fan prosestatı sağlamlık kontrolü yapar. | 4 |  |
| Yanma odasını temizler. | 4 |  |
| İyonizasyon ve ateşleme elektrotlarını uygun malzeme ile temizler. | 4 |  |
| Statik gaz basıncını ölçer. | 4 |  |
| Genleşme tankı basıncını ölçer. | 4 |  |
| Sirkülasyon pompası yön takibini yapar. | 4 |  |
| Elektronik kontrol ünitesini sensör bağlantılarını kontrol eder. | 4 |  |
| Plakalı Eşanjörü kontrol eder. | 4 |  |
| Isıtma sistemindeki su basıncını yakıcı cihaz üzerinden kontrol eder işletme basıncını ayarlar. | 4 |  |
| Kombinin ısıtma – sıcak su ve gaz bağlantılarının sızdırmazlık kontrolünü yapar. | 4 |  |
| Kombiyi devreye alma işlemini prosedürlere uygun yapar. | 4 |  |
| Radyatörlerin havasını uygun ekipmanla alır. | 4 |  |
| Cihaz hakkında müşteriye bilgilendirme yapar. | 4 |  |
| Servis formunu müşterinin imzasına sunar. | 4 |  |
| C: UYGULAMA SONRASI | (10 Puan) |  |
| Araç ve ekipmanların bakım ve temizliğini yaparak teslim eder. | 2 |  |
| İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır. | 2 |  |
| Çalışma ortamında doğal kaynakları ve malzemeleri verimli bir şekilde kullanır. | 2 |  |
| Resmi verilen iş parçasını süresinde tamamlar. | 2 |  |
| Uygulama alanının temizliğini yapar. | 2 |  |
| TOPLAM | (100 Puan) |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza: |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ B (Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| ELDİVEN |  |  |  |
| KORUYUCU GÖZLÜK |  |  |  |
| BARET |  |  |  |
| FOSFORLU İŞ KIYAFETİ |  |  |  |
| ÇELİK BURUNLU AYAKKABI |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B |
| METRE |  |  |  |
| BORU ANAHTARI |  |  |  |
| KURBAĞACIK |  |  |  |
| ŞARJLI MATKAP |  |  |  |
| TORNAVİDA SETİ |  |  |  |
| KONTROL KALEMİ |  |  |  |
| PENSE |  |  |  |
| TEL FIRÇA |  |  |  |
| ZIMPARA |  |  |  |
| DİJİTAL MANOMETRE |  |  |  |
| GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ |  |  |  |
| AVOMETRE |  |  |  |
| SU TERAZİSİ |  |  |  |
| TEMİZLİK BEZİ |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ B | ADET |
| NTC SENSÖR | 1 |
| GAZ VALFİ | 1 |
| FAN PROSESTATI | 2 |
| ATEŞLEME ELEKTROTU | 1 |
| İYONİZASYON ELEKTROTU | 1 |
| FİLTRE | 2 |
| CONTA | 4 |

- Sarf malzemelerin miktarı bir aday için belirlenmiştir.

- Sarf malzemeleri aday tarafından karşılanacaktır.