| Adayın Adı ve Soyadı : | Sınav Tarihi : |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No : | Sınav Süresi : En Fazla 60 Dakika |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez : | Sınav Başlama Saati : |
| Ölçme Değerlendirme Yeri : | Revizyon Tarihi : 22.12.2021 | REV.02 |
| Uygulama Sorusu: Verilen Cihazın Genel Bakımı Yapınız (Baskı Makinesi veya Faks Makinesi Cihazlarından Bir Tanesi Seçilecektir) Cihazın Adı ve Modeli: ………………………………………………………………….. |
| ÖN HAZIRLIK | Değerlendirme PUANI (10 Puan) | Aldığı PUAN |
| Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. (İş ayakkabısı, iş elbisesi, iş gözlüğü vb.) | 4 |  |
| Çalışma ortamı güvenlik tedbirlerini alır. | 2 |  |
| Kullanılacak araç gereç ve ekipmanın seçimini yapar. ( Sınav süresince gözlemlenecek) | 4 |  |
| UYGULAMA Verilen Cihazın Genel Bakımı Yapınız (Baskı Makinesi veya Faks Makinesi Cihazlarından Bir Tanesi Seçilecektir) | (80 Puan) |  |
| Ölçü aleti ile alternatif gerilim ölçümleri yapar. | 4 |  |
| Ölçü aleti ile doğru gerilim ölçümleri yapar. | 2 |  |
| Verilen malzemelerin sağlamlık kontrolünü yapar. (Diyot, direnç vb.) | 4 |  |
| Cihazın güç kablosunun sağlamlık kontrolünü yapar. | 4 |  |
| Bakımı yapılacak cihaza göre gerekli temizlik malzemeleri temin eder. (Tüy bırakmayan bez, izopropil alkol, yüzey temizleyici maddeler vb.) | 6 |  |
| Verilen cihazı uygun malzemeler kullanarak dış kasa temizliğini yapar. | 6 |  |
| İç temizlik için kapakları veya geçme kilitleri cihaza zarar vermeden açar. | 6 |  |
| İç temizliği, uygun temizlik madde ve cihazları kullanarak yapar. (Hava emen veya üfleyen cihazlar çeşitli boylarda fırça, izopropil alkol, temizlik bezi vb.) | 6 |  |
| Dişlileri temizler ve gerekenleri yağlar. | 6 |  |
| Gergi elemanlarını kontrol eder ve temizler. | 6 |  |
| Sürücü mekanizmaya yağ uygulaması yapar. | 6 |  |
| Hareketli parçaların temizliğini ve yağlamasını yapar. | 6 |  |
| Cihaz kapaklarını kapatır. | 6 |  |
| Makineyi çalıştırır. | 6 |  |
| Sayıcı değerini tarihle birlikte kaydeder veya cihaz bakım tarihini kaydeder. | 6 |  |
| UYGULAMA SONRASI | (10 Puan) |  |
| Kullanılan el ve güç aletlerini toplar. | 2 |  |
| İş bitiminde çıkan malzemeleri ayrıştırır. | 4 |  |
| İş bitiminde çalışma ortamını temizler. | 4 |  |
| TOPLAM | (100 Puan) |  |
| Notlar / Görüşler: |
| Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmzası: |

- Bu Form her sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalama alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| Koruyucu eldiven |
| Çelik burunlu ayakkabı |
| İş önlüğü |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |  |  |  |
| Fotokopi Makinası |  |  |  |
| Kontrol kalemi |  |  |  |
| Pense |  |  |  |
| Yankeski |  |  |  |
| Kargaburun |  |  |  |
| Avometre |  |  |  |
| Hava üfleyici veya emici makine |  |  |  |
| Temizleme fırçası |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |
| Toner | 1 |
| Yağlama yağı | 2 |
| Su | 1 |
| Deterjan | 1 |
| İzopropil alkol | 2 |
| Silme bezi | 2 |
| A4 Kağıdı | 50 |
| A3 Kâğıdı | 50 |
| Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir. Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır. |  |