| Adayın Adı ve Soyadı : | Sınav Tarihi : |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No : | Sınav Süresi : En Fazla 120 dakika |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez : | Sınav Başlama Saati : |
| Ölçme Değerlendirme Yeri : | Revizyon Tarihi : 22.12.2021 | REV.02 |
| Uygulama Sorusu: B1-LED TV/LCD TV Kart Değişimini, Verilen Talimat Doğrultusunda Tekniğine Uygun Yapınız. B2-Çanak Anten İle Merkezi/Bireysel Uydu Anten Tesisatı Kurulumunu Yapınız. (Aday sorulan iki sorudan da sorumludur.) |
| A.ÖN HAZIRLIK | Değerlendirme PUANI (10 Puan) | Aldığı PUAN |
| Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. (İş ayakkabısı, iş eldiveni …) | 4 |  |
| Çalışma ortamı güvenlik tedbirlerini alır. | 4 |  |
| Kullanılacak araç gereç ve ekipmanın seçimini yapar. ( Sınav süresince gözlemlenecektir) | 2 |  |
| B.UYGULAMA AŞAMASI | (80 PUAN) |  |
| B1-LED TV/LCD TV Kart Değişimini, Verilen Talimat Doğrultusunda Tekniğine Uygun Yapınız. |  |  |
| Ölçü aleti ile alternatif gerilim ölçümü yapar. | 4 |  |
| Ölçü aleti ile doğru gerilim ölçümü yapar. | 2 |  |
| Verilen malzemelerin sağlamlık kontrollerini yapar. (Diyot, Transformatör vb.) | 4 |  |
| ESD (Elektro Statik Deşarj) için gerekli önlemleri alır. | 2 |  |
| TV’nin arızasını görmek için önce TV’yi çalıştırır. | 2 |  |
| Arızalı TV’nin kapak vidalarını söker. | 2 |  |
| Tüm vida ve bağlantı aparatlarını muhafaza altına alır. | 2 |  |
| TV arka kapağını yerinden çıkarır ve TV’yi onarıma uygun konuma getirir. | 2 |  |
| Verilen talimat doğrultusunda besleme kartını söker ve yenisi ile değiştirir. | 6 |  |
| Verilen talimat doğrultusunda ana kartı söker ve yenisi ile değiştirir. | 6 |  |
| Değiştirilen kartların sabitleme ve kablo soket bağlantılarını kontrol eder. | 6 |  |
| TV’nin sökülen kapağını tam ve doğru olarak yerine monte eder. | 6 |  |
| TV’yi test için uygun konuma getirerek enerji bağlantısını yapar ve çalıştırır. | 6 |  |
| B2-Çanak Anten İle Merkezi/Bireysel Uydu Anten Tesisatı Kurulumunu Yapınız. |  |  |
| Anten aparatlarını birleştirir ve LNB’yi monte eder. | 4 |  |
| Çanak anteni zemine olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde monte eder. | 4 |  |
| Multiswitch/receiver montajını yapar. | 4 |  |
| Anten kablosunu F konektöre uygun şekilde soyma pensi ile soyarak kabloya takar. | 4 |  |
| Çanağın LNB çıkışlarını multiswitch/receiver girişine bağlar. | 4 |  |
| Ara kablo bağlantılarını yapar. | 4 |  |
| Sinyal seviyesi ölçme cihazını kullanarak çanak anteni konumlar ve sabitler. | 6 |  |
| C. UYGULAMA SONRASI İŞLEMELER | (10 PUAN) |  |
| Kullanılan el ve güç aletlerini toplar. | 2 |  |
| İş bitiminde çıkan malzemeleri ayrıştırır. | 4 |  |
| İş bitiminde çalışma ortamını temizler. | 4 |  |
| TOPLAM | (100 Puan) |  |
| Notlar / Görüşler : |  |
| Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmzası : |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir. Sınava giren aday B bölümünün tamamından sorumludur.

- Değerlendirme (A+B1+B2+C=TOPLAM PUAN) şeklinde yapılacaktır.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| Koruyucu gözlük |
| İş eldiveni |
| ESD ayakkabı |
| ESD bileklik |
| ESD önlük |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |
| Tv |  |  |  |
| Tv marka modeline göre uygun ana kart |  |  |  |
| Tv marka modeline göre uygun besleme kartı |  |  |  |
| Çanak anten ve kurulum aparatları |  |  |  |
| LNB |  |  |  |
| Multiswitch/ receiver |  |  |  |
| Uydu yön bulucu cihazı |  |  |  |
| F konnektör pensesi |  |  |  |
| Anten kablosu soyma pensi |  |  |  |
| Tornavida takımı |  |  |  |
| Pense |  |  |  |
| Yankeski |  |  |  |
| Anahtar takımı |  |  |  |
| Hilti |  |  |  |
| Şarjlı Tornavida |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |
| Anten kablosu | 20 m |
| F konnektör | 16 ad |
| İzolebant | 1 ad |
| Kablo bağı | 1 paket |
| Çelik dubel | 3 |
| Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir. Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır. |  |