| Adayın Adı ve Soyadı : | Sınav Tarihi : |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No : | Sınav Süresi : En Fazla 120 Dakika |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez : | Sınav Başlama Saati : |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri : | Revizyon Tarihi : 22.12.2021 | REV.02 |
| Uygulama Sorusu: Hırsız ve Yangın Alarm Sistemleri Kurulumu. Verilen Bağlantı Şemalarına Göre Sistemin Kurulumunu Aşamalarına Uygun Olarak Yapınız . |
| ÖN HAZIRLIK | Değerlendirme PUANI (10 Puan) | Aldığı Not |
| Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ve donanımları kullanır. (İş ayakkabısı, iş eldiveni, iş gözlüğü…) | 4 |  |
| Çalışma ortamı güvenlik tedbirlerini alır. | 2 |  |
| Kullanılacak araç gereç ve ekipmanın seçimini yapar. (Sınav süresince gözlemlenecektir) | 4 |  |
| UYGULAMA (Hırsız ve Yangın Alarm Sistemleri Kurulumu. Verilen Bağlantı Şemalarına Göre Sistemin Kurulumunu Aşamalarına Uygun Olarak Yapınız .) | (80 Puan) |  |
| Ölçü aleti ile alternatif gerilim ölçümleri yapar. | 4 |  |
| Ölçü aleti ile doğru gerilim ölçümleri yapar. | 2 |  |
| Verilen malzemelerin sağlamlık kontrollerini yapar. (Diyot, Transformatör vb.) | 4 |  |
| Hırsız ve yangın alarm sisteminde kullanılacak malzemelerin seçimini yapar. | 10 |  |
| Harici sirenin montaj ve bağlantısını yapar. | 10 |  |
| Keypad ve displayin montaj ve bağlantısını yapar. | 10 |  |
| Hırsız ve yangın alarm sisteminin montaj ve bağlantısını yapar. | 10 |  |
| Kullanım kılavuzuna göre hırsız ve yangın alarm sistemini programlar. | 10 |  |
| Hareket dedektörünün yön ayarını yapar. | 10 |  |
| Sistemi çalıştırır ve testlerini yapar. | 10 |  |
| UYGULAMA SONRASI İŞLEMELER | (10 Puan) |  |
| Kullanılan el ve güç aletlerini toplar. | 2 |  |
| İş bitiminde çıkan malzemeleri ayrıştırır. | 4 |  |
| İş bitiminde çalışma ortamını temizler. | 4 |  |
| TOPLAM | (100 Puan) |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |

- Bu Form her sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalama alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| İş Önlüğü |  |  |  |
| İş Eldiveni |  |  |  |
| Koruyucu Gözlük |  |  |  |
| İş Ayakkabısı |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |
| RJ konektör pensesi |  |  |  |
| Ağ kablosu test cihazı |  |  |  |
| Multimetre |  |  |  |
| Yangın alarm dedektörü |  |  |  |
| Adresli yangın alarm dedektörü |  |  |  |
| Sesli ve ışıklı yangın alarm cihazları |  |  |  |
| Yangın alarm sistemine ait projeler |  |  |  |
| Yangın alarm Dedektörü |  |  |  |
| Yangın alarm sistemi paneli ve Kullanım kılavuzu |  |  |  |
| Hırsız alarm dedektörü |  |  |  |
| Hırsız alarm sistemi için siren |  |  |  |
| Hırsız alarm panelini paneli ve kullanım kılavuzu |  |  |  |
| Telefon arama modülünün |  |  |  |
| Otomatik kapı ekipmanları |  |  |  |
| Turnike |  |  |  |
| Bariyer |  |  |  |
| Elektronik kapı kilit |  |  |  |
| Kart okuyucuların |  |  |  |
| Geçiş kontrol sistemleri için iletişimli kontrol cihazı (cihaz, kilit, PC arası haberleşme sağlar) |  |  |  |
| Geçiş kontrol sistemi paneli ve kullanım kılavuzu |  |  |  |
| Bilgisayar |  |  |  |
| Havya, havya altlığı |  |  |  |
| B6 A sigorta |  |  |  |
| Pense 160 mm |  |  |  |
| Yankeski 160 mm |  |  |  |
| Tornavida takımı |  |  |  |
| Anahtar Takımı |  |  |  |
| Klemens Tornavida takımı |  |  |  |
| Hilti veya matkap ile muhtelif uçları |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |
| Lehim teli | 100 g |
| D8 kablo (B1 ve B2 uygulamaları için gerekli) | 50 m |
| Cat 6 Kablo (B3 Uygulaması için gerekli) | 20 m |
| RJ11 konnektör | 5 ad |
| RJ45 konnektör | 5 ad |
| İzolebant | 2 ad |
| 3x1,5 TTR | 5 m |
| Topraklı fiş | 2 ad |
| B6 Sigorta | 1 ad |
| 2x075 Kordon kablo | 10 mt |
| Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir. Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır. |  |