| Adayın Adı ve Soyadı : | Sınav Tarihi : |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No : | Sınav Süresi : En Fazla 180 Dakika |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez : | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme Değerlendirme Yeri : | Revizyon Tarihi : 22.12.2021 | REV.02 |
| UYGULAMA SORUSU: TV Panel LED’lerinin Değişimini Yapınız. |
| A.ÖN HAZIRLIK | Değerlendirme Puanı (10 Puan) | Aldığı Puan |
| Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. (İş ayakkabısı, iş eldiveni …) | 4 |  |
| Çalışma ortamı güvenlik tedbirlerini alır. | 4 |  |
| Kullanılacak araç gereç ve ekipmanın seçimini yapar. ( Sınav süresince gözlemlenecektir) | 2 |  |
| B. TV Panel LED’lerinin Değişimini Yapınız. | (80 Puan) |  |
| Ölçü aleti ile alternatif gerilim ölçümü yapar. | 4 |  |
| Ölçü aleti ile doğru gerilim ölçümü yapar. | 2 |  |
| Verilen malzemelerin sağlamlık kontrollerini yapar. (Diyot, Kondansatör vb.) | 4 |  |
| ESD (Elektro Statik Deşarj) için gerekli önlemleri alır. | 4 |  |
| Arızayı görmek için önce TV’yi çalıştırır. | 4 |  |
| Arızalı TV’nin kapak vidalarını söker ve kapağını yerinden çıkarır. | 4 |  |
| TV besleme ana kart ve kablo bağlantılarını söker. | 4 |  |
| Ekran (panel) çerçevesini söker. | 4 |  |
| Panel ile LED panosu arasındaki katmanları söker. | 6 |  |
| LED panosu ile yansıtıcıyı sabitleyen klipsleri ve yansıtıcıyı söker. | 6 |  |
| LED panosundaki bir sıra LED takımını söker, yenisi ile değiştirir. | 6 |  |
| TV’nin LED panel kısmını toplar, kartları yerine takarak bağlantılarını yapar. | 6 |  |
| TV’nin sökülen kapağını yerine monte eder. | 6 |  |
| TV’yi test için uygun konuma getirerek enerji bağlantısını yapar ve çalıştırır. | 10 |  |
| Ses siteminin hoparlör, mikrofon ve amfi bağlantılarını yapar ve çalıştırır. | 10 |  |
| C.UYGULAMA SONRASI İŞLEMELER | (10 Puan) |  |
| Kullanılan el ve güç aletlerini toplar. | 2 |  |
| İş bitiminde çıkan malzemeleri ayrıştırır. | 4 |  |
| İş bitiminde çalışma ortamını temizler. | 4 |  |
| TOPLAM | (100 Puan) |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmzası: |  |

- Bu Form her sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalama alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| Koruyucu gözlük |
| İş eldiveni |
| İş ayakkabısı |
| ESD ayakkabı |
| ESD bileklik |
| ESD önlük |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |
| Tv |  |  |  |
| Tv marka modeline göre uygun panel |  |  |  |
| Tv marka modeline göre uygun LED takımı |  |  |  |
| Havya ve yeteri kadar lehim teli |  |  |  |
| Işıklandırma sistemi ayakları |  |  |  |
| Ray sistemi |  |  |  |
| Spot lamba |  |  |  |
| Dimmer |  |  |  |
| Işık kontrol paneli |  |  |  |
| Sis makinesi |  |  |  |
| Flaşör cihazı |  |  |  |
| Köpük makinesi |  |  |  |
| UV ışık kaynağı |  |  |  |
| Robot makinesini |  |  |  |
| Sinevizyon cihazı |  |  |  |
| Hoparlör, mikrofon ve amfi |  |  |  |
| Tornavida takımı |  |  |  |
| Pense |  |  |  |
| Yankeski |  |  |  |
| Anahtar takımı |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |
| B1 UYGULAMASI MALZEME LİSTESİ |
| Anten kablosu | 20 metre |
| F konnektör | 16 |
| İzolebant | 1 |
| Kablo bağı | 1 paket |
| Çelik dubel | 3 |
| B2 UYGULAMASI MALZEME LİSTESİ |
| Stereo mikrofon kablosu | 20 metre |
| 2x1,5 oksijensiz hoparlör kablosu | 20 metre |
| Hoparlör jakı (speakon) | 4 |
| M 13 somunlu cıvata | 20 |

- Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir.

- Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır.