| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 8 saat |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: 20.12.2021 | REV.01 |
| Uygulama Sorusu: Yapısal elyaf planına göre el yatırması yöntemiyle kalıptan ürün alır. | Değerlendirme Puanı | Aldığı Puan |
| ÖN HAZIRLIK | (10Puan) |  |
| Kompozit tekne imalatı yaparken gerekli olan kişisel koruyucu ve donanımları kullanır. | 2 |  |
| Uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirip, üretim sırasında bu talimatların gereğini yerine getirir. | 2 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği, tehlike, risk ve acil durum kurallarına uyar. | 2 |  |
| Kazalara sebebiyet vermemek için makine ve aletlerin emniyet kurallarına uygun olarak çalıştığını ve koruyucu aparatlarının takıldığını kontrol eder. | 2 |  |
| Malzemeleri üretime hazır hale getirir. | 2 |  |
| UYGULANMA | (80Puan) |  |
| Ürün alınacak kalıp hazırlığını yapar. (Kalıp üzerindeki toz, çizik ya da yüzey kusurlarına sebep olacak istenmeyen durumları temizler. ) | 3 |  |
| Hazırlığı yapılmış kalıp üzerine vaks uygulaması yapar. | 3 |  |
| Üretici firma tavsiyelerine göre jelkot hazırlığı yapar.(Katalizör oranı üretici firma önerilerine göre ayarlanır.) | 5 |  |
| El yatırması yöntemiyle kalıptan ürün almak için gerekli ortam sıcaklık, nem ve basınç değerlerini kontrol eder. | 5 |  |
| Vaks uygulaması yapılmış kalıba fırça ile jelkot uygulaması yapar. | 5 |  |
| Kalıp ölçülerine göre elyaf kesimi yapar. | 5 |  |
| Yapısal planda belirlenen ölçülere göre reçine hazırlığı yapar. | 8 |  |
| El yatırması yöntemiyle kalıp üzerine elyaf serer. | 8 |  |
| Fırça ile elyaf üzerine reçine uygulaması yapar. | 5 |  |
| Rulo ile reçinenin elyaf üzerinde dengeli dağılımını sağlar. | 5 |  |
| Rulo ile elyaf katmanları arasındaki hava kabarcıklarını sistemin dışına alır. | 5 |  |
| Rulo ile sistem üzerindeki reçine fazlalığını sistemin dışına alır. | 8 |  |
| Yapısal elyaf planında belirlenen parça kalınlığına göre elyaf serme ve reçine uygulama işlemine devam eder. | 3 |  |
| Elyaf serme ve reçine uygulama işlemi tamamlandıktan sonra hazırlanan sistemin kuruma süresini belirler. | 2 |  |
| Kuruyan ürünü tekniğine uygun olarak kalıptan çıkarır. | 3 |  |
| Kalıptan çıkan ürünün taşlama el makinesiyle kenarlarını temizler. | 2 |  |
| UYGULAMA SONRASI | (10Puan) |  |
| Yapısal elyaf planına göre kalıptan alınan ürünün plana uygunluğunu kontrol eder. | 2 |  |
| Kalıptan alınan ürünün üretim sonrası kalite kontrolünü yapar. | 2 |  |
| Kullanılan makine ve aletleri iş bitiminde temizler ve sabit olmayanları yerlerine yerleştirir. | 2 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği şartlarını gözeterek çalışma alanını temizleyip düzenlemesini yapar. | 2 |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamayı yapar. | 1 |  |
| İş sağlığı ve güvenliğine zarar verebilecek atık maddelerin ayırma ve sınıflandırılmasını yaparak belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar. | 1 |  |
| TOPLAM | (100 Puan) |  |
| Notlar / Görüşler: |
| Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza : |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday tarafından temin edilir) |
| --- |
| İşe uygun tulum |
| Çelik burunlu ayakkabı |
| İş eldiveni |
| Tam yüz maskesi |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |
| Kalıp temizliği için ince zımpara ve solvent |  |
| Pamuklu bez ya da sünger (vaks uygulaması için) |  |
| Fırça |  |
| Islatma rulosu |  |
| Yatırma rulosu |  |
| Elyaf kesimi için makas |  |
| Reçine hazırlama kabı |  |
| Maket tekne kalıbı |  |
| Karıştırma çubuğu |  |
| Reçine ve katalizör ölçü kabı |  |
| Taşlama el makinesi |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |
| Mat keçe cam elyaf |  |
| Polyester reçine |  |
| Jelkot |  |
| Sıvı vaks |  |
| Reçine ve jelkot hazırlığı için katalizör |  |
| Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir. |  |
| Sarf malzemeleri miktarı verilen kalıp ölçülerine göre belirlenecektir. Sarf malzemeler aday tarafından temin edilecektir. |  |