| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 3 saat |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri: | REVİZYON TARİHİ: 01.08.2021 | REV.01 |
| Uygulama Sorusu: Uygulama Sorusu: Sınavda verilecek olan iş ve işlemleri; proje-çizim-detay, standartlar, teknik şartnameler, İSG Kuralları, değerlendirme kriterleri ve sınav değerlendiricilerinin talimatlarına uygun şekilde yapınız. (Sınav sorusu, sınavı yapan komisyon tarafından belirlenecektir.) Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır. |
| A. ÖN HAZIRLIK | Değerlendirme Puanı (10 puan) | Aldığı Puan |
| Güvenlik tedbirlerini alır. | 2 |  |
| Bilgisayarı kontrol eder. | 2 |  |
| Kullanacağı programları belirler. | 2 |  |
| Plotter/Baskı Makinası ve çevre donanımını kontrol eder. | 2 |  |
| Bilgisayar karşısında duruş pozisyonunu ayarlar. | 2 |  |
| B1. UYGULAMA (FOLYO KESİMİ) | (80 puan) |  |
| Kesimi yapılacak dokümanı bilgisayara aktarır. | 5 |  |
| İşin ölçülerinin orijinalle aynı olup olmadığını kontrol eder. | 5 |  |
| İşin dışına işe uygun olarak dikdörtgen veya kare çizer. | 5 |  |
| İşe kroslarını ekler. | 5 |  |
| İşi eps, pdf vb. formatta kaydeder. | 5 |  |
| İşi plotter arayüzü programında açar. | 5 |  |
| Kroslara göre poza ayarlarını yapar. | 5 |  |
| Folyoyu plotter makinesine folyoyu kırıştırmadan ve kenarlarını kıvırmadan takar. | 5 |  |
| Bıçak uzama miktarını malzemeye göre ayarlar. | 5 |  |
| Makinenin tutucu teker konumlandırma etiketlerini malzeme arasında kalacak şekilde ayarlar. | 3 |  |
| Test kesimi gerçekleştirir. | 2 |  |
| Test kesimindeki yuvarlak ve dikdörtgen şekilleri cımbızla çıkararak kolay çıkıp çıkmadığını kontrol edip gerekli ayarları yapar. | 5 |  |
| Orijinale göre folyo kesimini yaptı. | 10 |  |
| Kesim esnasında yaşanan problemleri giderir. | 5 |  |
| Baskısı biten işi orijinale uygun olarak dişi veya erkek olma durumuna göre işin çevresindeki folyo parçalarını ayıklar. | 10 |  |
| B2. UYGULAMA(BASKI) | (80 puan) |  |
| Baskısı yapılacak dokümanı bilgisayara aktarır. | 10 |  |
| İşin ölçülerinin orijinalle aynı olup olmadığını kontrol eder. | 5 |  |
| İşe kroslarını ekler. | 5 |  |
| İşi eps, pdf vb. formatta kaydeder. | 5 |  |
| İşi cihaz arayüzü programında açar. | 5 |  |
| Baskı materyalini (kağıt, folyo, cam vs.) baskı makinesine doğru şekilde takar. | 10 |  |
| Makinenin tutucu teker konumlandırma etiketlerini malzeme arasında kalacak şekilde ayarlar. | 5 |  |
| Prova baskısı yapar. | 5 |  |
| Orjinale uygun dijital baskıyı yapar. | 15 |  |
| Baskı esnasında yaşanan problemleri giderir. | 10 |  |
| Baskısı biten malzemeyi kullanıma hazır hale getirir.(İstif, harman, paket vs.) | 5 |  |
| C.UYGULAMA SONRASI | (10 puan) |  |
| Ortamı düzenler. | 5 |  |
| Donanımı güvenli kapatır. | 5 |  |
| TOPLAM | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |  |  |
| Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza: |  |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- B bölümünü gerçekleştiremeyen aday C bölümünde değerlendirmeye alınmayacaktır.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday tarafından karşılanacaktır.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İş Önlüğü |  |  |  |
| B1 FOLYO KESİM YAPMA SARF MALZEME LİSTESİ |  |  |  |
| Bilgisayar |  |  |  |
| Vektörel Çizim Programı |  |  |  |
| Kretuar |  |  |  |
| Plotter makinesi |
| Masa |
| İşe uygun ebatta Folyo |

- Sarf malzemeler ve miktarı bir aday için beceri sınav komisyonunca belirlenecektir.

- Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır.