| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 3 saat |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama saati: |
| Uygulama Sınav Merkezi: | REVİZYON TARİHİ: 01.08.2021 | REV.02 |
| Uygulama Sorusu: Uygulama Sorusu: Sınavda verilecek olan iş ve işlemleri; proje-çizim-detay, standartlar, teknik şartnameler, İSG Kuralları, değerlendirme kriterleri ve sınav değerlendiricilerinin talimatlarına uygun şekilde yapınız. (Sınav sorusu, sınavı yapan komisyon tarafından belirlenecektir.) Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır. |
| ÖN HAZIRLIK |  | Değerlendirme PUANI (10 puan) | Aldığı PUAN |
| İş kıyafeti giyer. |  | 2 |  |
| Güvenlik tedbirleri alır. |  | 2 |  |
| Makinenin acil durum butonlarını gösterir. |  | 2 |  |
| Baskı yapılacak materyali hazırlar. |  | 2 |  |
| Baskı kalıbını seçer. |  | 2 |  |
| B1.UYGULAMA(FLEKSO BASKI KALIBI HAZIRLAMA) |  | (80 puan) |  |
| Ham kalıp üzerine çekimi yapılacak filmi yerleştirir. |  | 5 |  |
| Sırt pozlama yapar. |  | 10 |  |
| Koruyucu tabakayı söküp kalıp üzerine filmleri sabitler. |  | 5 |  |
| Filmle kalıp kenarları kapatıp üzerine pozlama makinesinin aydıngerini çeker. |  | 10 |  |
| Filmlerin arasını kırmızı bant ile kapatır. |  | 10 |  |
| Ana poz işlemini uygular. |  | 10 |  |
| Kalıp yıkama solventinin bomesini ölçer. |  | 10 |  |
| Kalıbı banyo makinesinde yıkar |  | 10 |  |
| Kalıbı kurutma makinesinde kurutur. |  | 10 |  |
| B2.UYGULAMA(EN AZ TEK RENK FLEKSO BASKI YAPMA) |  | (80 puan) |  |
| Klişeyi silindire doğru biçimde yapıştırır. |  | 3 |  |
| Silindiri makineye düzgün şekilde takar. |  | 5 |  |
| Basılacak bobini çözgü ünitesine ortalar, basınç tabancası yardımıyla sabitler. |  | 3 |  |
| Baskı kağıdını bütün ünitelerden geçirip sargı ünitesine bant yardımıyla bağlar. |  | 3 |  |
| Sargı ünitesine boş bobini ortalayıp basınç tabancasıyla sabitler. |  | 3 |  |
| Sargı ünitesinin gergi ayarını kağıdın gramajına göre ayarlar. |  | 3 |  |
| Kontrol panelinden fren ve gergi ayarını işin özelliğine göre yapar. |  | 10 |  |
| Mürekkebi baskıya uygun renk ve viskozitede hazırlar. |  | 5 |  |
| Mürekkebi kullanacağı üniteye verir. |  | 5 |  |
| Forsa basınç ayarını baskı makinesi üzerinde malzemeye uygun yapar. |  | 8 |  |
| Mürekkep kurutma ünitesini kullanılan malzemeye göre ayarlar. |  | 3 |  |
| Flekso baskı makinesini istenilen standartta baskıyı yapabilecek şekilde ayarlar. |  | 5 |  |
| Flekso baskı yapar. |  | 8 |  |
| Baskıda Uçma ve ton tutma ayarlarını yapar. |  | 8 |  |
| Baskıda eğrilik ve yolma ayarlarını yapar. |  | 8 |  |
| C.UYGULAMA SONRASI |  | (10 puan) |  |
| Kalıbı silindirden çıkarıp temizler. |  | 2 |  |
| Baskı silindirini mürekkepten tamamen temiz hale getirir. |  | 3 |  |
| Aniloks merdane yüzeyine zarar vermeden temizler. |  | 3 |  |
| Baskı ortamını temizler. |  | 2 |  |
| TOPLAM |  | (100 Puan) |  |
| Notlar / Görüşler: |  |  |  |
| Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza: |  |  |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- B bölümünü gerçekleştiremeyen aday C bölümünde değerlendirmeye alınmayacaktır.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| İş önlüğü |  |  |  |
| Eldiven |  |  |  |
| Ağız maskesi |  |  |  |
| İş ayakkabısı |  |  |  |
| FLEKSO BASKI KALIBI HAZIRLAMA SINAVI MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |  |  |  |
| Kalıp pozlandırma şasesi |  |  |  |
| Kalıp banyo makinesi |  |  |  |
| Kalıp kurutma makineleri |  |  |  |
| Son poz makineleri |  |  |  |
| Finishing (bitirme) pozu makineleri kalıp montaj ve prova makineleri |  |  |  |
| FLEKSO BASKI SINAVI MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |  |  |  |
| Flekso Makinası |  |  |  |
| Basınç Tabancası (Kompresör) |  |  |  |
| Kalıp |  |  |  |
| Sargı bobini |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ |  |
| Ham fotopolimer kalıp | 1 Adet |
| Kalıp yıkama solventleri | 1 |
| FLEKSO BASKI SINAVI SARF MALZEME LİSTESİ |  |
| Bobin kâğıdı | 1 Adet |
| Mürekkeb | 1 |
| Klişe bandı | 1 |
| Etil Asetat (Temizlik malzemesi) | 1 |

- Sarf malzemeler ve miktarı bir aday için beceri sınav komisyonunca belirlenecektir.

- Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır.