| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 için en fazla 120 dakika |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: 20.12.2021 | REV.002 |
| Uygulama Sorusu: (Sınav sorusu, sınavı yapan komisyon tarafından belirlenecektir.) Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır. |
| A.ÖN HAZIRLIK | Değerlendirme PUANI (10 Puan) | Aldığı PUAN |
| İş güvenliği kurallarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 2 |  |
| Çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alır. | 2 |  |
| Araç için gerekli güvenlik tedbirlerini alır. | 2 |  |
| Çalışma için gerekli el aletleri, anahtar, aparat, cihaz, donanım ve sarf malzemeleri hazırlar. | 2 |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak donanım malzeme ve ekipmanları hazırlar. | 2 |  |
| B.1. Komisyon Tarafından Belirlenen Motorun Supap Sisteminde Gerekli Bakım Ve Ayarlarını Yapınız | ( 80 Puan) |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir, ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) | 3 |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirdi, ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) | 3 |  |
| Kullanacağı uygun alet ve ekipmanları iş ortamına getirir. | 4 |  |
| Taşıt, kaldırma ekipmanına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. | 4 |  |
| Motor kataloğundan supap ayar değerlerini tespit eder. | 8 |  |
| Motorun soğumasını beklerken Emme ve Egzoz Supaplarını belirler. | 8 |  |
| Ayar yapılacak supapları senteye getirir. | 13 |  |
| Katalog değerlerine göre supap ayarını yapar. | 13 |  |
| Uygun anahtarlar ve ekipmanları kullanır. | 8 |  |
| İşi verilen sürede bitirir. | 8 |  |
| Son kontrolleri yapar. | 8 |  |
| B.2. Motor Soğutma Sisteminde Termostatın Değiştirilmesi İşlemini Yapınız | (80 Puan) |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir. ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) | 3 |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirir. ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) | 3 |  |
| Kullanacağı uygun alet ve ekipmanları iş ortamına getirir. | 4 |  |
| Taşıt, kaldırma ekipmanına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. | 4 |  |
| Motor kataloğundan termostat derecesini tespit eder. | 8 |  |
| Motorun soğumasını bekler. | 6 |  |
| Soğutma suyu seviyesini düşürür, anti-frizli suyu korur. | 12 |  |
| Termostat değişim işlemini yapar. | 12 |  |
| Soğutma suyu seviyesini ayarlar ve anti-friz oranını ölçer. | 12 |  |
| İşi verilen sürede bitirir. | 8 |  |
| Son kontrolleri yapar. | 8 |  |
| B.3. Belirlenen Aracın Yakıt Sisteminde Arıza Tespiti Yaparak Bakım/Onarım İşlerini Yapınız. | ( 80 Puan) |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir. ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) | 3 |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirir. ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) | 3 |  |
| Kullanacağı uygun alet ve ekipmanları iş ortamına getirir. | 4 |  |
| Taşıt, kaldırma ekipmanına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. | 4 |  |
| Yakıt deposunda sızıntı ve korozyon kontrolü yapar. | 8 |  |
| Manometre ile yakıt pompası basıncını ölçer ve üreticiler tarafından belirlenmiş referans değerlere uygunluğunu denetler. | 12 |  |
| Benzin enjektörlerinin fiziki kontrol ve temizliğini yapar. | 12 |  |
| Yakıt deposu pompasının ve gösterge şamandırasının uygun çalışıp çalışmadığını denetler. | 12 |  |
| Tespit ettiği arızaları giderir. | 12 |  |
| Son kontrolleri yapar. | 5 |  |
| İşi verilen sürede bitirir. | 5 |  |
| B.4. Batarya (Akü) Ve Şarj Sistemi’nin Bakım Ve Kontrollerini Yaparak Arızasını Gideriniz | (80 Puan) |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir. ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) | 3 |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirir. ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) | 3 |  |
| Akü ve bağlantılarının gözle kontrolünü yapar. | 2 |  |
| Aküyü araçtan söker. | 3 |  |
| Akü yüzeyini ve kutup başlarını temizler. | 2 |  |
| Akü elektrolit seviyesini kontrol eder. | 2 |  |
| Akünün yoğunluk kontrolünü yapar. | 4 |  |
| Akünün kapasite kontrolünü yapar. | 4 |  |
| Alternatörün şarj voltajının kontrollerini yapar. | 4 |  |
| Tahrik kayışını söker. | 4 |  |
| Alternatörün elektrik bağlantılarını söker. | 4 |  |
| Araç üzerinden alternatörü söker. | 4 |  |
| Alternatörün mekanik kontrollerini yapar. | 4 |  |
| Alternatörün elektriksel ve diyot tablası kontrollerini yapar. | 6 |  |
| Sistemin arıza tespitini yapar. | 5 |  |
| Tespit edilen arızayı giderir. | 5 |  |
| Alternatörü motora takar. | 5 |  |
| Tahrik kayışını takar ve ayarını yapar. | 4 |  |
| Alternatörün elektrik bağlantılarını takar. | 4 |  |
| Sistemi çalıştırır ve son kontrollerini yapar. | 4 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 4 |  |
| B.5. Araç Üzerinde Bulunan Aydınlatma, Uyarı Ve İkaz Sistemlerinin Bakım Ve Kontrollerini Yaparak Arızasını Gideriniz. | (80 Puan) |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir. | 3 |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirir. | 3 |  |
| Kısa far devresi kontrol ve bakımlarını yapar. | 5 |  |
| Uzun far devresi kontrol ve bakımlarını yapar. | 5 |  |
| Sis far devresi kontrol ve bakımlarını yapar. | 5 |  |
| İç aydınlatma devresi kontrol ve bakımlarını yapar. | 5 |  |
| Korna kontrol ve bakımlarını yapar. | 5 |  |
| Ön ve arka park plaka devresinin kontrol ve bakımlarını yapar. | 5 |  |
| Sinyal devresi kontrol ve bakımlarını yapar. | 5 |  |
| Dörtlü flaşör devresi kontrol ve bakımlarını yapar. | 5 |  |
| Geri vites devresi kontrol ve bakımlarını yapar. | 5 |  |
| Fren devresi kontrol ve bakımlarını yapar. | 5 |  |
| Sigorta panelinin kontrol ve bakımlarını yapar. | 5 |  |
| Sistemin arıza tespitini yapar. | 5 |  |
| Tespit edilen arızayı giderir. | 5 |  |
| Sistemi çalıştırır ve son kontrollerini yapar. | 4 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 5 |  |
| B.6. Araç Üzerinde Bulunan Klima Sisteminin Bakım Ve Kontrollerini Yaparak Arızasını Gideriniz. | (80 Puan) |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir. | 3 |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirir. | 3 |  |
| Partikül (Polen) filtresinin kontrolünü yapar. | 6 |  |
| Klima sisteminin verimliliğinin kontrolünü yapar. | 6 |  |
| Klima sisteminin fiziki kontrollerini yapar. | 6 |  |
| Klima gazı seviyesinin kontrolünü yapar. | 8 |  |
| Klima gazı kaçak testi yapar. | 8 |  |
| Klima sistemine soğutucu akışkanı katalog değerlerine uygun olarak doldurur.(eksilme varsa) | 8 |  |
| Klima sisteminin bakteri ve koku temizliğini yapar. | 8 |  |
| Sistemin arıza tespitini yapar. | 6 |  |
| Tespit edilen arızayı giderir. | 6 |  |
| Sistemi çalıştırır ve son kontrollerini yapar. | 6 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 6 |  |
| B.7. Aracın Diskli Fren Sisteminin Kontrol Ve Bakım İşlemini Yapınız (Fren Balataları Değiştirilecek) | (80 Puan) |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf takar. | 5 |  |
| Taşıtı, kaldırma ekipmanına veya işlem yapılacak alana uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. | 6 |  |
| Aracı Lift/Kriko ile uygun şekilde yerleştirir takoz ve kolları ayarlar. Araç jant kapaklarını söker, bijon vida/somunlarını gevşetir. | 6 |  |
| Aracı Lift/Kriko ile uygun yüksekliğe kaldırır. Emniyet tedbirlerini alır. Lastikleri söker, araç altına yerleştirir. | 6 |  |
| Kaliper ön cıvatasını söker, arka cıvatayı gevşeterek kaliper gövdesini arkaya doğru kaldırır. | 6 |  |
| Fren disklerinin, fren rekorlarının ve fren hortumlarının fiziki kontrolünü yapar. | 6 |  |
| Balataları çıkarır yenileri takar. | 12 |  |
| Kaliper gövdesini yerleştirir, ön ve arka civataları katalog değerlerine uygun sıkar. | 10 |  |
| Lastikleri yerleştirir bijon boşluklarının alır, aracı yere indirir. | 6 |  |
| Bijonları uygun torkta sıkar. | 6 |  |
| Son kontrolleri yapar. | 5 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 6 |  |
| B.8. Araç Üzerinde Bulunan Otomatik Vites Kutusunun Hidrolik Kumanda Ünitesi Bakım Ve Kontrollerini Yapınız. | (80 Puan) |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir. | 4 |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirir. | 4 |  |
| Diyagnostik cihaz ile otomatik transmisyon kontrol ünitesine bağlanarak arıza teşhisi yapar. | 12 |  |
| Aracı çalıştırarak otomatik transmisyon kontrolü yapar. | 12 |  |
| Avometre ile Şanzıman soketi ile Şanzıman kumanda cihazı arasında ulaşılabilen kabloları ve basınç regülatörüne giden kabloların elektriki kontrollerini yapar. | 12 |  |
| Yeni ATF yağı seviyesini kontrol eder, eksik ise tamamlar. | 12 |  |
| Vites kolu pozisyonlarının tüm vites kademelerinde doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder. | 12 |  |
| Son kontrolleri yapar. | 6 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 6 |  |
| C.UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER | (10 Puan) |  |
| Çalışma alanını, kullanılan alet ve donanımları düzenler. | 4 |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemlerini yapar. | 3 |  |
| Kullanılan atık malzemeleri kurallarına uygun depolar. | 3 |  |
| TOPLAM | (100 Puan) |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- B.3, B.4, B.5, B.6, biriminde sistem arızası sınav öncesinde komisyon tarafından belirlenir, arıza tespiti aday tarafından yapılır.

| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B1 |
| --- |
| El aletleri |
| Anahtar takımları |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B2 |
| El Aletleri |
| Anahtar takımları |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B3 |
| El Aletleri |
| Anahtar takımları |
| Manometre |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B4 |
| 1.Açık ağız anahtarlar |  |
| 2.Yıldız anahtarlar |  |
| 3.Allen anahtarlar |  |
| 4.Ayarlı pense |  |
| 5.Düz tornavidalar |  |
| 6.Yıldız tornavida |  |
| 7.Hidrometre |  |
| 8.Akü şarj cihazı |  |
| 9.Avometre |  |
| 10.Seri lamba |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B5 |
| 1.Açık ağız anahtarlar |  |
| 2.Yıldız anahtarlar |  |
| 3.Lokma anahtar Takımı |  |
| 4.Allen anahtarlar |  |
| 5.Ayarlı pense |  |
| 6.Düz tornavidalar |  |
| 7.Yıldız tornavida |  |
| 8.Levye |  |
| 9.Avometre |  |
| 10.Far ayar cihazı |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B6 |
| 1.Açık ağız anahtarlar |  |
| 2.Yıldız anahtarlar |  |
| 3.Lokma anahtar Takımı |  |
| 4.Çekiç |  |
| 5.Ayarlı pense |  |
| 6.Düz tornavidalar |  |
| 7.Yıldız tornavida |  |
| 8.Demir testeresi |  |
| 9.Manometre |  |
| 10.Kaçak detektörü |  |
| 11.Klima cihazı |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B7 |
| 1.Açık ağız anahtarlar |  |
| 2.Yıldız anahtarlar |  |
| 3.Lokma anahtar takımı |  |
| 4.Allen anahtarlar |  |
| 5.Ayarlı pense |  |
| 6.Düz tornavidalar |  |
| 7.Yıldız tornavida |  |
| 8. Levye |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B8 |
| 1.Açık ağız anahtarlar |  |
| 2.Yıldız anahtarlar |  |
| 3.Lokma anahtar Takımı |  |
| 4.Allen anahtarlar |  |
| 5.Ayarlı pense |  |
| 6.Düz tornavidalar |  |
| 7.Yıldız tornavida |  |
| 8. Avometre |  |
| 9. Manometre |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.1 |  |
| Külbütör kağağı contası | 1 |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg) ve Temizlik spreyi | 1 |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.2 |  |
| Termostat | 1 |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg) ve Temizlik spreyi | 1 |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.3 |  |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg)ve Temizlik spreyi | 1 |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.4 |  |
| Saf su | 1 |
| Rulman | 2 |
| Alternatör kömürü | 1 TK |
| Diyot Takımı (Köprülü) | 1 TK |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.5 | ADET |
| Far ampulü | 1 |
| Role | 1 |
| Sigorta | 5 |
| Zımpara | 1 |
| Üstüpü-bez | 1 kg |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.6 | ADET |
| Polen Filitresi | 1 |
| Klima Gazı | 100 GR |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.7 | ADET |
| Balata takımı | 1Tk |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez | 1 kg |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.8 | ADET |
| ATF Yağ | 1 lt |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez | 1 kg |
| Sarf malzemelerin miktarı bir aday için belirlenmiştir. Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır. Kişisel koruyucu kıyafetler aday tarafından sağlanacaktır. |  |