| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: B1,B2,B3,B4,B5,B6 için en fazla 90 Dakika |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: 20.12.2021 | REV.002 |
| Uygulama Sorusu: (Sınav sorusu, sınavı yapan komisyon tarafından belirlenecektir.) Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır. |
|  | Değerlendirme Puanı | Aldığı PUAN |
| A.ÖN HAZIRLIK | (10 Puan) |  |
| İş Güvenliği Kurallarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 2 |  |
| Çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alır. | 2 |  |
| Araç için gerekli güvenlik tedbirlerini alır. | 2 |  |
| Çalışma için gerekli el aletleri, anahtar, aparat, cihaz, donanım ve sarf malzemeleri hazırlar. | 2 |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak donanım malzeme ve ekipmanları hazırlar. | 2 |  |
| B1. Belirlenen Araçta Patlamış Lastiğin Onarımını Yapınız. | (80 Puan) |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf takar. | 3 |  |
| Taşıtı, kaldırma ekipmanına veya işlem yapılacak alana uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. | 5 |  |
| Aracı lifte uygun şekilde yerleştirir takoz ve kolları ayarlar. Araç jant kapaklarını söker, bijon vida/somunlarını gevşetir. | 5 |  |
| Aracı uygun yüksekliğe kaldırır. | 5 |  |
| Lastikleri araç üzerinden söker. | 4 |  |
| Tekerleğin hava kaçıran yerini tespit eder. | 5 |  |
| Lastik’te aşınma kontrolü yapar supap iğnesini sökerek havayı boşaltır. | 3 |  |
| Lastik sökme takma makinesi ile yanak ayırma işlemini yapar. | 5 |  |
| Lastik sökme takma makinesi ve levye yardımı ile lastikleri janttan söker. | 5 |  |
| Lastiğin onarımını yapar. | 8 |  |
| Jant damağı ve lastik damağına özel solüsyon sürer | 3 |  |
| Lastik sökme takma makinesi ile lastikleri janta takar. | 5 |  |
| Supap iğnesini kontrol ederek (Gerekirse değiştirir) takar, lastiği katalog değerinde şişirir. | 6 |  |
| Lastikleri araç üzerine takar ve bijonların boşluğunu alır. | 4 |  |
| Araç lift üzerinden indirir, bijonları doğru torkta sıkar, | 6 |  |
| Son kontrolleri yapar. | 4 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 4 |  |
| B2. Belirlenen Aracın Diskli Fren Sisteminin Kontrol Ve Bakım İşlemini Yapınız (Fren Balataları Değiştirilecek). | (80 Puan) |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf takar. | 5 |  |
| Taşıtı, kaldırma ekipmanına veya işlem yapılacak alana uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. | 6 |  |
| Aracı Lift/Kriko ile uygun şekilde yerleştirir takoz ve kolları ayarlar. Araç jant kapaklarını söker, bijon vida/somunlarını gevşetir. | 6 |  |
| Aracı Lift/Kriko ile uygun yüksekliğe kaldırır. Emniyet tedbirlerini alır. Lastikleri söker, araç altına yerleştirir. | 6 |  |
| Kaliper ön cıvatasını söker, arka cıvatayı gevşeterek kaliper gövdesini arkaya doğru kaldırır. | 6 |  |
| Fren disklerinin, fren rekorlarının ve fren hortumlarının fiziki kontrolünü yapar. | 6 |  |
| Balataları çıkarır yenileri takar. | 12 |  |
| Kaliper gövdesini yerleştirir, ön ve arka civataları katalog değerlerine uygun sıkar | 10 |  |
| Lastikleri yerleştirir bijon boşluklarının alır, aracı yere indirir. | 6 |  |
| Bijonları uygun torkta sıkar. | 6 |  |
| Son kontrolleri yapar. | 5 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 6 |  |
| B3. Belirlenen Aracın Kampanalı Fren Sisteminin Kontrol Ve Bakım İşlemini Yapınız (Fren Balataları Değiştirilecek). | (80 Puan) |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf takar. | 3 |  |
| Kullanacağı uygun alet ve donanımları iş ortamına getirir. | 3 |  |
| Taşıt, kaldırma donanımına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. | 3 |  |
| Aracı lifte uygun şekilde yerleştirir takoz ve kolları ayarlar. Araç jant kapaklarını söker, bijon vida/somunlarını gevşetir. | 5 |  |
| Lift/ Kriko ile aracı uygun yüksekliğe kaldırır. Emniyet tedbirlerini alır. Lastikleri söker, araç altına yerleştirir. | 5 |  |
| Kampana cıvatalarını sökerek alır. | 5 |  |
| Kampanalarda yüzey pürüzlülüğü ve eğrilik kontrolü yapar. | 5 |  |
| Fren kampanaları ve fren rekorlarının fiziki kontrolünü yapar. | 6 |  |
| Balataları çıkarır yenilerini takar. | 10 |  |
| Kampanaları yerleştirir ve cıvataları katalog değerlerine uygun sıkar. | 10 |  |
| Lastikleri yerleştirir bijon boşluklarının alır, aracı yere indirir. | 5 |  |
| Bijonları uygun torkta sıkar. | 6 |  |
| Son kontrolleri yapar. | 5 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 6 |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf takar. | 3 |  |
| B4. Belirlenen Araçta Lastiklerin Balans Ayarını Yapınız. | (80 Puan) |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf takar. | 3 |  |
| Taşıtı, kaldırma ekipmanına veya işlem yapılacak alana uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. | 8 |  |
| Aracı lifte uygun şekilde yerleştirir takoz ve kolları ayarlar. Araç jant kapaklarını söker, bijon vida/somunlarını gevşetir | 8 |  |
| Aracı uygun yüksekliğe kaldırır ve lastikleri araç üzerinden söker. | 8 |  |
| Lastiği sabit balans cihazına göbeğinden bağlar, jant ve lastikle ilgili gerekli ölçümleri yapar, ilgili parametreleri girer ve muhafaza kapağını kapatır. | 13 |  |
| Cihazı çalıştırır, ekranda lastiklerdeki balanssızlık değerlerini görür, doğru uygulamalar yaparak balanssızlığı giderir | 15 |  |
| Lastikleri araç üzerine takar ve bijonların boşluğunu alır. | 8 |  |
| Araç lift üzerinden indirir, bijonları doğru torkta sıkar, | 8 |  |
| Son kontrolleri yapar | 4 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 5 |  |
| B5. Araçtan Üzerinden Mekanik Direksiyon Kutusunu Sökerek Burç Değişimini Yapınız. | (80 Puan) |  |
| Aracı lifte uygun şekilde yerleştirir takoz ve kolları ayarlar. | 4 |  |
| Aracı uygun yüksekliğe kaldırır. | 3 |  |
| Rot başlarını söker ve körükleri çıkarır. | 5 |  |
| Direksiyon mafsalını söker. | 4 |  |
| Şanzımanı uygun kaldırma aracı ile kaldırarak motor kulağını söker. | 5 |  |
| Direksiyon kutusu bağlantı ayaklarını söker. | 5 |  |
| Direksiyon kutusunu araç üzerinden alarak sehpa üzerine yerleştirir. | 4 |  |
| Direksiyon sağ rot kolunu söker. | 4 |  |
| Direksiyon dişli kutusu parçalarını ayırır. | 8 |  |
| Direksiyon dişli kutusu burç değişimini yapar. | 10 |  |
| Direksiyon dişli kutusu parçalarını birleştirir. | 8 |  |
| Direksiyon sağ rot kolunu takar. | 4 |  |
| Körükleri yerleştirip rot başlarını takar. | 5 |  |
| Direksiyon kutusunun araca montajını yapar. | 5 |  |
| Aracı liftten indirir ve son kontrolleri yapar. | 3 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 3 |  |
| B.6. Arka Tekerlek Rulmanlarını Kontrol Ederek Değişimini Yapınız. | (80 Puan) |  |
| Taşıtı, kaldırma ekipmanına veya işlem yapılacak alana uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. | 5 |  |
| Aracı lifte uygun şekilde yerleştirir takoz ve kolları ayarlar. Aracı uygun yüksekliğe kaldırır. | 5 |  |
| Tekerleği çevirerek arızalı rulman tespiti yapar. | 6 |  |
| Tekerlek bijon vida/somunlarını sökerek tekerleği çıkarır. | 5 |  |
| Poryayı söker. | 8 |  |
| Kampanayı çıkarır. | 5 |  |
| Presle bilyeyi yerinden çıkarıp yenisiyle değiştirir. | 10 |  |
| Kampanayı yerine takar. | 5 |  |
| Poryayı yerine takıp uygun değere sıkar. | 8 |  |
| Tekerleği yerine yerleştirip bijon vida/somun boşluklarını alır. | 6 |  |
| Aracı liftten indirir bijon vida/somunları uygun değere sıkar. | 6 |  |
| Son kontrolleri yapar. | 6 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 5 |  |
| C.UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER | (10 Puan) |  |
| Çalışma alanını, kullanılan alet ve donanımları düzenler. | 4 |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemlerini yapar. | 3 |  |
| Kullanılan atık malzemeleri kurallarına uygun depolar. | 3 |  |
| TOPLAM | (100 Puan) |  |
| Notlar / Görüşler: |  |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- Aday B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 bölümlerinden bir tanesinden sınava alınacaktır.

| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.1, B.4, B.5, B.6 |
| --- |
| 1. El takımları |  |
| 2. Anahtar takımları |  |
| 3. Seyyar / Sabit Lastik Balans Cihazı |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.2, B.3 |
| 1.Açık Ağız Anahtarlar |  |
| 2.Yıldız Anahtarlar |  |
| 3.Lokma Anahtar Takımı |  |
| 4.Allen Anahtarlar |  |
| 5.Ayarlı pense |  |
| 6.Düz Tornavidalar |  |
| 7.Yıldız Tornavida |  |
| 8.Levye |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.1 | ADET |
| Kurşun ağırlıkları | 4 Adet |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez | 1 Kg |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.2, B.3 | ADET |
| Balata takımı | 1Tk |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez | 1 kg |
| Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir. Sarf malzemeleri aday tarafından karşılanacaktır. |  |