| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 180 Dakika |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: 20.12.2021 | REV.002 |
| Uygulama Sorusu: (Sınav sorusu,sınavı yapan komisyon tarafından belirlenecektir.) Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır. |
| A.ÖN HAZIRLIK | Değerlendirme PUANI (10 puan) | Aldığı PUAN |
| İş Güvenliği Kurallarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 2 |  |
| Çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alır. | 2 |  |
| Araç için gerekli güvenlik tedbirlerini alır. | 2 |  |
| Çalışma için gerekli el aletleri, anahtar, aparat, cihaz, donanım ve sarf malzemeleri hazırlar. | 2 |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak donanım malzeme ve ekipmanları hazırlar. | 2 |  |
| B1. Opsiyon (Ataşman) Devresinin Arıza Tespitini, Bakım Ve Onarımını Yapınız. | (80 Puan) |  |
| Makineyi düz bir zemin üzerine park eder ve ataşmanları zemine indirir. | 3 |  |
| İş makinesini çalıştırır. | 3 |  |
| Selenoid bağlantı soketini çıkartır. | 4 |  |
| Katalogda belirtilen devirler arasında istenilen değerde ve belirtilen motor devirlerinde Elektronik Kontrol Ünitesinin (ECU)’nin akım gönderip göndermediğini kontrol eder. | 9 |  |
| Selenoid valfinin elektriki testlerini yapar. | 5 |  |
| Opsiyon ataşman Selenoid valfinin çıkışına manometre bağlar. | 8 |  |
| Katalogda belirtilen motor devrinde basınç değerini okur. | 8 |  |
| Makineye bağlanacak opsiyon ataşmanın kataloğundan çalışma basınç ve debi değeri tespit eder. | 7 |  |
| Opsiyon ataşman devresine flowmetre (debi ölçer) bağlar. | 7 |  |
| Makineyi çalışma sıcaklığına getirir. | 5 |  |
| Kontrol panelinden opsiyon ataşman debi ayarı ve opsiyon ataşman uygun motor devir ayarını yapar. | 8 |  |
| Makineyi çalıştırarak fonksiyon testlerini yapar. | 8 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 5 |  |
| B2. Belirlenen İş Makinesinin (250 Saatlik) Bakımını Yapınız. | (80 Puan) |  |
| İş makinesini uygun bir zemine alır. | 3 |  |
| Soğutma suyu seviyesini kontrol eder, eksik ise su ekler. | 4 |  |
| Yakıt deposundan suyu ve tortuyu tahliye eder. | 4 |  |
| Hidrolik tankındaki yağ seviyesini kontrol eder, eksik ise yağ ekler. | 8 |  |
| Hortum ve boruların gevşeme ve sızıntı kontrolünü yapar. | 5 |  |
| Kova ve bağlantı kollarının gresörlüklerine gres yağı basar. | 8 |  |
| Kepçe pimi, kepçe bağlantı pimi, mafsal pimi, kaldırma kolu silindiri pimi, kaldırma kolu mil pimi, direksiyon silindiri pimi, direksiyon silindir rodu pimini gres yağı ile yağlar. | 7 |  |
| Motor kayışları gerginlik kontrolü yapar. | 5 |  |
| Klima polen filtresini değiştirir. | 7 |  |
| Bağlantı cıvatalarını kontrol eder gevşemiş olanları torkunda sıkar. | 7 |  |
| Motor yağ ve filtresini değiştirir. | 10 |  |
| Hava ve yakıt filtresini yenisi ile değiştirir. | 7 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 5 |  |
| B3. İş Makinesi İle Kontrol Edilen Hidrolik Kırıcı Ataşmanın Bakım Onarım İşleminin Yapılması. | (80 Puan) |  |
| İş makinesini uygun bir zemine alır. | 3 |  |
| Kırıcı atışmanı iş makinesinden söker. | 6 |  |
| Burçları söker. | 5 |  |
| Kırıcı ucu söker. | 4 |  |
| Saplamaları söker. | 5 |  |
| Kırıcı uç kamalarını kontrol eder, aşınmış olanları değiştirir. | 6 |  |
| Kırıcı uç burçlarını kontrol eder, aşınmış olanları değiştirir. | 4 |  |
| Kırıcı uç vurma yüzeyini kontrol eder, düzeltir/değiştirir. | 5 |  |
| Saplama gövdesi ve dişlileri temizleme sıvısı ile temizler. | 3 |  |
| Kırıcı uçta çatlak kontrolünü yapar. | 4 |  |
| Pistonu söker. | 6 |  |
| Piston ve vurucu yüzey kontrollerini yapar. | 4 |  |
| Sızdırmazlık elemanlarını değiştirir. | 4 |  |
| Pistonu yerine takar. | 4 |  |
| Kırıcı ucu yerine takar. | 4 |  |
| Kırıcı ucu ve burçları yerine takar. | 4 |  |
| Makineyi çalıştırarak kırıcı fonksiyonlarını test eder. | 4 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 5 |  |
| B4. İş Makinesi Üzerinden Sökülmüş Hidrolik Pompanın Bakım Ve Onarımını Yapınız | (80 Puan) |  |
| Hidrolik pompayı uygun sehpaya alır. | 3 |  |
| Hidrolik pompa ön kapağını söker. | 3 |  |
| Fren yaylarını kontrol eder kırık olanları değiştirir. | 3 |  |
| Fren yay tansiyonlarını ölçer. | 3 |  |
| Pleyti kontrol eder aşınmış ise değiştirir. | 3 |  |
| Fren pistonlarını söker kontrol eder. | 3 |  |
| Fren piston o-ringlerini değiştirir. | 3 |  |
| Fren balata kontrolünü yapar değiştirilir. | 3 |  |
| Palet yüzeyi gözle kontrol edilir çizik ise değiştirir. | 3 |  |
| Pompa piston yüzeylerini kontrol eder. | 3 |  |
| Slaj pleyt yüzeyini kontrol eder. | 3 |  |
| Pompa şaft frezesini kontrol eder. | 3 |  |
| Pompa şaft rulmanını ve keçesini söker değiştirir. | 4 |  |
| Hidrolik pompa arka kapağını söker kontrollerini yapar. | 4 |  |
| Regülatörleri (P1)(P2) söker. | 4 |  |
| Regülatör spur kontrolünü yapar. | 4 |  |
| Regülatör o-ring kontrolünü yapar. | 4 |  |
| Pompa kaplinlerini kontrol eder. | 4 |  |
| Selenoid ölçümlerini yapar. | 4 |  |
| Sensörlerin ölçümlerini yapar. | 4 |  |
| Yapılan kontroller sonucunda değişmesi gereken parçaları değiştirir. | 4 |  |
| Balata ve diskleri uygun sıraya dizerek toplar. | 4 |  |
| Pleyitlerin takılış yönüne dikkat ederek pompayı toplar. | 4 |  |
| B5. İş Makinesi Üzerinden Hidrolik Fan Motorunu Sökerek Bakım Ve Onarımını Yapınız | (80 Puan) |  |
| Fan motoru hortum ve rekorlarını söker . | 4 |  |
| Fan motorunun makinaya bağlantı cıvatalarını söker. | 4 |  |
| Fan motorunun yerinden çıkararak tezgah üzerine alır. | 4 |  |
| Fan motor kapağını söker. | 4 |  |
| Dişili gurubunu söker kontrollerini yapar. | 5 |  |
| Pompa gövdesini aşıntı çiziklik yönünden kontrol eder. | 5 |  |
| Pompa burçlarını o-ringleri ve ringleri kontrol eder. | 5 |  |
| Pompa keçesini kontrol eder. | 5 |  |
| Kontrolü yapılıp değişmesi gerekli parçaları tespit eder. | 5 |  |
| Pompayı toplar. | 5 |  |
| Hidrolik motoru araca takar hortum ve rekorları bağlantılarını yapar. | 5 |  |
| Filitreyi değiştirir. | 5 |  |
| Yağ değiştirir. | 5 |  |
| Basınç kontrolü yapar. | 5 |  |
| Pompa havası alınır. | 5 |  |
| Makine çalıştırır. | 5 |  |
| Son kontrolleri yapar. | 4 |  |
| C. UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER | (10 Puan) |  |
| Çalışma alanını, kullanılan alet ve donanımları düzenler. | 4 |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemlerini yapar. | 3 |  |
| Kullanılan atık malzemeleri kurallarına uygun depolar. | 3 |  |
| TOPLAM | (100 Puan) |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır.

| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.1 |
| --- |
| 1. El takımları |  |
| 2. Anahtar takımları |  |
| 3. Gresörlük |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.2 |
| 1. El takımları |  |
| 2. Anahtar takımları |  |
| 3. Gresörlük |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.3 |
| 1. El takımları |  |
| 2. Anahtar takımları |  |
| 3. Gresörlük |  |
| 4. Çekiçler |  |
| 5. Balyoz |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.1 | ADET |
| Su giriş ve çıkış hortumları ve kelepçeleri | 1 Tk. |
| Elektrik tesisatı kablo ve soketleri | 1 |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez | 1 Kg |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.2 | ADET |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez | 1 Kg |
| Motor yağ 10w/40 yarısentetik | 5 Lt |
| Filitre | 1Adet |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.3 | ADET |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez | 1 Kg |
| Sızdırmazlık elemanları. | 1 Takım |
| Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir. Sarf malzemeleri aday tarafından karşılanacaktır. Kişisel koruyucu kıyafetler aday tarafından sağlanacaktır. |  |