| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 150 dakika |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri: | Revizyon tarihi:11.05.2018 | REV.01 |
| Uygulama Sorusu : Elektronik Düz Örme Makinesini kullanarak istenilen ölçülerde , istenilen özelliklere uygun makine ve iplik seçimi yaparak üretim yapınız. |
| ÖN HAZIRLIK | Değerlendirme Puanı (10 Puan) | Aldığı Puan |
| İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular. | 2 |  |
| Kişisel koruyucu donanım kullanır. | 1 |  |
| Çevre korumaya yönelik önlemlere, yapılan işin gereklerine uyar. | 1 |  |
| Üretim için gerekli hammadde ve yarı mamulü hazırlar. | 2 |  |
| Üretim için gerekli olan araç ve donanımın hazırlıklarını yapar. | 2 |  |
| İstenilen işe uygun makine seçimini yapar ve üretime hazırlar. | 2 |  |
| UYGULAMA AŞAMASI | (80 Puan) |  |
| Makine ve çevresinin temizliğini yapar. | 8 |  |
| Düz örme makinesinin kullanma talimatlarına uygun olarak bakımını yapar | 10 |  |
| Üretim talimatında istenen malzemeleri depodan temin eder | 10 |  |
| Düz örme makinesini istenilen örgüye göre üretime hazırlar. | 10 |  |
| Deseni hazırlanan örgüyü elektronik düz örme makinesinde örme talimatına uygun bir şekilde ürüne dönüştürür | 10 |  |
| Yetkisinde olan hata ve arızaları kontrol eder ve giderir | 8 |  |
| Ürünün kullanım amacına ve ölçü standartlarına uygun düz örme giysilerde ölçü alır | 8 |  |
| Çalışmalarını işletme tarafından hazırlanan forumları kullanarak belli periyotlarda raporlar. | 8 |  |
| İkaz ışıklarına göre makineye en kısa sürede müdahale eder | 8 |  |
| UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER | (10 puan) |  |
| Ürünün kalite kontrol yöntemlerine uygun olarak kontrollerini yapar | 3 |  |
| Makinenin üretim kontrollerini yapar | 2 |  |
| Örme makinesindeki kayıp ve kaçak kontrolleri yapar | 2 |  |
| Verilen görevi belirlenen zaman içerisinde yapar | 3 |  |
| TOPLAM | (100 Puan) |  |
| Notlar/Görüşler |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| İş önlüğü |  |  |  |
| Koruyucu eldiven |  |  |  |
| Toz maskesi |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |
| Anahtar rakımı |  |  |  |
| Elektronik Düz Örme makinesi |  |  |  |
| Hasas terazi |  |  |  |
| Hava tabancası |  |  |  |
| İğne değiştirme pensesi |  |  |  |
| Tornavida |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |
| Lup | 1 |
| Makas | 1 |
| Cımbız | 1 |
| Cetvel | 1 |
| İplik | 10 |
| Mezura | 1 |

- Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir.

- Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır.