| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 180 dakika |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri: | Revizyon tarihi:11.05.2018 | REV.01 |
| Uygulama Sorusu: Düz Örme Makinelerinde istenilen ölçülerde, istenilen özelliklere uygun makine ve iplik seçimi yaparak üretim yapınız, üretim aşamalarını ve sonuçlarını analiz ediniz. |
| ÖN HAZIRLIK | Değerlendirme Puanı (10 Puan) | Aldığı Puan |
| İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular. | 2 |  |
| Kişisel koruyucu donanım kullanır. | 1 |  |
| Çevre korumaya yönelik önlemlere, yapılan işin gereklerine uyar. | 1 |  |
| Üretim için gerekli hammadde ve yarı mamulü hazırlar. | 2 |  |
| Üretim için gerekli olan araç ve donanımın hazırlıklarını yapar. | 2 |  |
| İstenilen işe uygun makine seçimini yapar ve makineyi üretime hazırlar. | 2 |  |
| B. UYGULAMA AŞAMASI | (80 puan) |  |
| Makine ve çevresinin temizliğini yapar. | 5 |  |
| Numunenin örgü analizini yaparak bilgisayar paket programında desenini çizer | 8 |  |
| Numunenin örme talimatını hazırlar | 7 |  |
| Düz örme makinesinin kullanma talimatlarına uygun olarak bakımını yapar | 7 |  |
| Düz örme makinesini üretime hazırlar. | 6 |  |
| Desen göre iplik gerginlik ve ilmek sıklığı ayarlarını yapar | 7 |  |
| Deseni hazırlanan örgüyü elektronik düz örme makinesinde örme talimatına uygun bir şekilde ürüne dönüştürür | 7 |  |
| Düz örme kumaş üzerindeki hataları tespit ederek bu hataları giderir | 7 |  |
| Ürünün kullanım amacına ve ölçü standartlarına uygun düz örme giysilerde ölçü alır | 8 |  |
| Verilen ölçülere göre ürüne model teknik föyü hazırlar | 8 |  |
| Model teknik föyüne göre numunenin kalıbını hazırlar | 8 |  |
| Kalıbı hazırlanan modeli uygun dikim makineleri(Remayöz, Overlok,Düz dikiş makinesi)kullanarak dikim işlemini yapar | 7 |  |
| Sorumluluğunda olan makine sarf malzemelerini kontrol eder | 5 |  |
| Belirlenen üretim planına göre iş organizasyonunu yapar | 5 |  |
| Benzer makinelerde çalışan operatörlerin üretim çıktılarını karşılaştırır | 5 |  |
| C. UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER | (10 puan) |  |
| Ürünün kalite kontrol yöntemlerine uygun olarak kontrollerini yapar | 3 |  |
| Örme Makinesinin üretim kontrollerini yapar | 2 |  |
| Örme makinesindeki kayıp, kaçak ve renk kontrolleri yapar | 2 |  |
| Verilen görevi belirlenen süre içerisinde tamamlar | 3 |  |
| TOPLAM | (100 puan) |  |
| Notlar/Görüşler |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| İş önlüğü |  |  |  |
| Toz maskesi |  |  |  |
| Koruyucu eldiven |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |
| Anahtar rakımı |  |  |  |
| Elektronik Düz Örme makinesi |  |  |  |
| Hasas terazi |  |  |  |
| Hava tabancası |  |  |  |
| İğne değiştirme pensesi |  |  |  |
| Tornavida |  |  |  |
| Desen bilgisayarı |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |
| Lup | 1 |
| Makas | 1 |
| Cımbız | 1 |
| Cetvel | 1 |
| İplik | 10 |
| Mezura | 1 |
| Parşömen Kağıdı | 1 |

- Sarf malzemelerin miktarı bir aday için belirlenmiştir.

- Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır.