| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 1 saat |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: . . . . . /. . . . /2021 | REV.01 |
| Uygulama Sorusu: Resmi verilen tesisat sitemini tekniğine ve ölçülerine uygun yapınız. | Değerlendirme Puanı | Aldığı Puan |
| A.ÖN HAZIRLIK | (10 Puan) |  |
| Kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 4 |  |
| Çevre güvenlik tedbirlerini alır. | 2 |  |
| Uyarı işaret ve levhalarına uyar. | 2 |  |
| Uygulama alanını düzenler. | 2 |  |
| B. UYGULAMA | (80 Puan) |  |
| İş parçasına uygun araç, ekipman ve el aletlerini doğru bir şekilde seçer. | 2 |  |
| İş parçasına uygun boruyu ve bağlantı parçalarını doğru olarak seçer. | 2 |  |
| Ölçüm yöntemlerine göre boru üzerinde gerekli markalamayı doğru olarak yapar. | 2 |  |
| Seçilen ekipmanla kesme işlemini yapar. | 4 |  |
| Kesme sonrası oluşan çapakları uygun el aletiyle temizler. | 2 |  |
| Projeye uygun birleştirme yöntemi belirler. | 4 |  |
| Pprc Boru kaynağı yaparak boruları birleştirir. | 5 |  |
| PVC boru birleştirmelerini prosedüre uygun yapar. | 5 |  |
| Birleştirme yapılan boruların ölçü ve eksen kontrolünü yapar. | 6 |  |
| Birleştirme noktalarını temizler. | 4 |  |
| Projede belirtilen boru çaplarına uygun sabitleme elemanlarını seçer. | 2 |  |
| Boru sabitleme elamanının montajının yapılacağı yerleri belirler ve işaretler. | 4 |  |
| Uygun el aleti ve makine ile sabitleme elamanlarının montajını standartlara uygun yapar. | 6 |  |
| Yaptığı uygulama parçasını iş resminde belirtilen ölçülerde duvara sabitler. | 4 |  |
| Uygulama resminde belirtilen vitrifiye malzemesini seçer. | 2 |  |
| Standartlara uygun seramik malzemesinin montajını yapılacağı yerleri belirler ve işaretler. | 2 |  |
| Standartlara uygun seramik malzemesinin montajını uygun ekipmanla standartlara uygun yapar. | 8 |  |
| Standartlara uygun seramik malzemesine uygun armatürlerini montajını uygun sızdırmazlık elamanı kullanarak yapar. | 4 |  |
| Vitrifiye malzemesin atık su giderinin bağlantılarını sızdırmaz olacak şekilde yapar. | 4 |  |
| Tesisat sisteminin temiz ve pis su sızdırmazlık testini uygun ekipmanla yapar. | 4 |  |
| Test değerlerini yorumlayıp gerekirse kaçağı giderir. | 4 |  |
| C: UYGULAMA SONRASI | (10 Puan) |  |
| Araç ve ekipmanların bakım ve temizliğini yaparak teslim eder. | 2 |  |
| İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır. | 2 |  |
| Çalışma ortamında doğal kaynakları ve malzemeleri verimli bir şekilde kullanır. | 2 |  |
| Resmi verilen iş parçasını süresinde tamamlar. | 2 |  |
| Uygulama alanının temizliğini yapar. | 2 |  |
| TOPLAM | (100 Puan) |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza: |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ B.1,B.2 (Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| ELDİVEN |  |  |  |
| KORUYUCU GÖZLÜK |  |  |  |
| BARET |  |  |  |
| FOSFORLU İŞ KIYAFETİ |  |  |  |
| ÇELİK BURUNLU AYAKKABI |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B. |  |  |  |
| ŞERİT METRE |  |  |  |
| MARKALAMA KALEMİ |  |  |  |
| BORU ANAHTARI |  |  |  |
| KURBAĞACIK |  |  |  |
| DARBELİ EL BREYZİ VE SDS UÇLARI |  |  |  |
| ÇEKİÇ |  |  |  |
| DÜZ YILDIZ TORNAVİDA TAKIMI, ŞARJLI MATKAP |  |  |  |
| AÇIKAĞIZLI ANAHTAR TAKIMI |  |  |  |
| PENSE |  |  |  |
| PPRC BORU KAYNAK MAKİNESİ |  |  |  |
| SU TERAZİSİ |  |  |  |
| EL TESTERESİ |  |  |  |
| SU TEST POMPASI |  |  |  |
| PPRC BORU MAKASI |  |  |  |
| TEMİZLİK BEZİ |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ B.2. | ADET |
| ( 20 mm PPRC BORU ( 200 cm ) | 200 Cm |
| ( 20 mm PPRC MANŞON | 2 |
| ( 20 mm PPRC DİRSEK | 4 |
| ( 20 mm PPRC TE | 2 |
| ARA MUSLUK | 2 |
| SAĞLIKLI SERAMİK MALZEMESİ SİFON | 1 |
| SAĞLIKLI SERAMİK MALZEMESİ ( Lavabo / Klozet/v.b.) | 1 |
| SAĞLIKLI SERAMİK MONTAJ SET MALZEMESİ ( Lavabo / Klozet/v.b.) | 1 |
| ( 20 mm iç dişli Dirsek | 2 |
| ( 50 * 1000 mm PVC Boru | 1 |
| ( 50 * 500 mm PVC Boru | 1 |
| ( 50 Dirsek | 1 |
| ( 50 Tek çatal | 1 |
| ( 20 PPRC Kelepçe | 8 |
| ( 20 PPRC Kelepçe uygun dübel ve vida | 20 |
| ( 50 PVC Boru Kelepçe | 2 |
| ( 50 PVC Boru Kelepçe uygun dübel vida | 10 |
| ADAPTÖR CONTA (ᴓ 50) | 1 |
| ( 50 PVC Boru conta | 2 |
| Keten / Teflon | 50Gr/1 ad |

- Sarf malzemelerin miktarı bir aday için belirlenmiştir.

- Sarf malzemeleri aday tarafından karşılanacaktır.