FLEKSO BASKI MESLEKİ EĞİTİM SORULARI

- Sarı ile magentanın birleşmesinden hangi renk elde edilir?

A) Turuncu		B) Yeşil		C) Bordo		D) Mor

- Hangisi mürekkebin kuruma süresine etki eden faktörlerden değildir?

A) Renk sayısı			B) Mürekkebin cinsi

C) Baskının kalitesi			D) Kurutma yöntemi

- Pozisyon ayarı niçin yapılır?

A) Renk kontrolü için				B) Viskozite ayarlamak için

C) Renklerin üst üste oturması için		D) İyi kuruma için

- Hangisi aniloks merdanenin yüzey kaplamasında kullanılır?

A) Kauçuk	B) Seramik	C) Özel dokuma kumaş	D) Plastik

- Aniloks merdanenin doğru seçilmemesi hâlinde hangi sonuç ortaya çıkar?

A) İş üzerinde çizgi hâlinde lekeler olur.

B) Materyal üzerindeki mürekkep kurumaz.

C) Baskılı materyal sargısı düzgün olmaz.

D) Baskı yüzeyine düzgün ve doğru miktar mürekkep verilmez.

- Hangisi kurutma sisteminde kullanılmaz?

A) Sıcak hava püskürtme		B) IR lambalar

C) UV lambalar			D) Florasan lambalar

- Hangisi kuruma sistemi değildir?

A) Kimyasal kuruma			B) Radyasyon kuruma

C) Biyolojik kuruma			D) Fiziksel kuruma

- Bir renk diğer renk ile karışıyorsa bu problemin sebebi hangisi olabilir?

A) Bobin gergisi ayarsızdır.

B) Baskı materyaline aktarılan ilk renk kurumuyordur.

C) Forsa ayarı bozuktur.

D) Köpük fazladır.

- Mürekkep baskı malzemesinin arka yüzeyine transfer oluyorsa baskı hatası hangisidir?

A) Kanama 		B) Hâle-Gölge	C) Arka verme 	D) Yolma

- Flekso baskı makinelerinde kullanılmak üzere değişik baskı malzemeleri üzerine basılacak resim ve yazıları aktarmada kullanılan, lastik ve foto polimer malzemelerden fotografik ve dijital yöntemlerden yararlanılarak hazırlanan malzemelere ne denir?

A) Flekso kalıbı	B) Flesibl 	C) Tifdruk kalıbı	D) Ozasol kalıp

FLEKSO BASKI MESLEKİ EĞİTİM CEVAPLAR

- A

- C

- C

- B

- D

- D

- C

- B

- C

- A