OFSET BASKI MESLEKİ EĞİTİM SORULARI

- Hangisi görüntünün çarpık olma nedenlerinden biri değildir?

A) Montajın düzgün yapılmaması

B) Montajın kalıp kenarlarına paralel yapıştırılması

C) Kalıbın makineye gönyeli takılmaması ve gerdirilmesi

D) Kalıbın etek makas yönüne dikkat edilmeden bağlanması

2. Kalıp kazana sarılırken su merdanelerinin inik olmasının yararı nedir?

A) Kalıbın düzgün sarılmasını sağlar ve geri kaçmasını engeller.

B) Kalıp üzerindeki su-mürekkep dengesi hızlı kurulur.

C) Kalıp ıslatılmış olur.

D) Kalıbın çizilmesi engellenmiş olur.

- Hangisi kauçuk kazanının görevidir?

A) Kâğıda basınç yapmak

B) Görüntü oluşturmak

C) Kalıptan aldığı görüntüyü baskı materyaline ulaştırmak

D) Su-mürekkep dengesini sağlamak

- Hangisi yalnızca ofset baskıda meydana gelen baskı hatasıdır?

A) Arka verme 	 		B) Sıyırma

C)	Tonlama 	                       D) Yolma

- Ofset baskı hataları için hangisi yanlıştır?

A) Haznesi ile merdane arasındaki mesafe fazla olursa damlama oluşur.

B) Çıkış ünitesinde istifleme fazla olursa arka verme oluşur.

C) Mürekkep çok yapışkan ise yolma meydana gelir.

D) Baskıda su çok fazla ise tonlama oluşur.

- Ofset baskı kalıplarında kalıp yüzeyini ışığa hassas hâle getiren malzeme hangisidir?

- Emülsiyon          B)Mürekkep	C) Su		D) Zamk

7.   Hangisi tek metalli kalıptır?

A) Bimetal kalıp

B) Polyester kalıp

C) Quatro-metal kalıp

D) Çinko kalıp

- Bir işin kalıp sayısını hesaplayabilmek için hangisine ihtiyaç duyulmaz?

- Makinenin kalıp boyutuna

- Standart kâğıt boyutuna

- Basılacak işin sayfa sayısına

- Basılacak işin renk sayısına

- Hangisi kâğıt terimlerinden değildir?

- Paket

- Bobin

- Top

- 1 m 2

- A4 kâğıdının ölçüsü hangisinde doğru verilmiştir?

- 20,5 x 28,5 cm

- 21 x 29,7 cm

- 25 x 35,3 cm

- 22,9 x 32,4 cm

CEVAP   ANAHRATARI

1-D

2-A

3-C

4-C

5-D

6-A

7-D

8-B

9-D

10-B